Lüftungsarten der Raumlufttechnik

Die Raumlufttechnik gliedert sich in folgende Arten der Lüftung:

Freie Lüftung (und natürliche Lüftung)

Unter freier Lüftung versteht man die Luftförderung, die durch Ausnutzung natürlicher Druckunterschiede infolge Wind und Thermik (Temperaturdifferenz) entstehen.

Durch wechselnde Wetterlagen und Windverhältnisse ist der Luftwechsel in der Regel unkontrolliert. Sich ändernde Temperatursituationen und Zugerscheinungen können die  Behaglichkeit beeinträchtigen. Eine Wärmerückgewinnung aus der Fortluft sowie eine Reduzierung der Schadstofffracht über die Außenluft ist in der Regel nicht möglich.

Die freie Lüftung wird realisiert durch:

- Fugenlüftung (Undichtigkeiten an Fenster, Türen, Bauwerk, etc.)

- Fenster- oder Schlitzlüftung (Öffnen der Gebäudeaußenhülle)

- Schachtlüftung oder Dachaufsatzlüftung (Ausnutzung von Auftriebswirkung/Thermik)

Mechanische Lüftung

Bei der mechanischen Lüftung erfolgt die Luftförderung mittels Ventilatoren (motorisch angetriebene Gebläse). Hierdurch lassen sich definierte Luftmengen und Druckverhältnisse einstellen, um die geplanten Luftzustände herzustellen. Die Luftzustände lassen sich durch weitere Luftbehandlungsstufen (Luft filtern, erhitzen, kühlen, be- und entfeuchten sowie  Wärme- und Feuchterückgewinnung) an den Bedarf anpassen.

Anlagen mit Lüftungsfunktion

Bei raumlufttechnischen Anlagen mit Lüftungsfunktion erfolgt die Belüftung mit Außenluft.

Anlagen ohne Lüftungsfunktion

Bei raumlufttechnischen Anlagen mit Lüftungsfunktion erfolgt die Belüftung mit Umluft.

Luftarten

Festlegung von Luftarten in Anlehnung DIN EN 13779

Luftart, Abkürzung, Farbe, Definition

Außenluft (Outdoor air), ODA (SRO) *, Grün

Unbehandelte Luft, die von außen in die Anlage oder in eine Öffnung einströmt

Zuluft (Supply air), SUP (SRS) *, Blau

Luftstrom, der in den Raum eintritt oder Luft, die in die Anlage eintritt, nachdem sie behandelt wurde

Raumluft (Indoor air), IDA, Grau

Luft im Raum oder Bereich

Überstromluft (Transfered air), TRA, Grau

Raumluft, die vom Raum in einen anderen Bereich strömt

Abluft (Extract air), ETA (SET) *, Gelb

Luftstrom, der den Raum verlässt

Umluft (Recirculation air), RCA, Orange

Abluft, die der Luftbehandlungsanlage wieder zugeführt wird und als Zuluft wiederverwendet wird.

Sekundärluft (Secondary air), SEC, Orange

Luftstrom, der einem Raum entnommen und nach Behandlung demselben Raum wieder zugeführt wird

Fortluft (Exhaust air), EHA (SEH) *, Braun

Luftstrom, der ins Freie führt

Leckluft (Leakage), LEA, Grau

Unbeabsichtigter Luftstrom durch undichte Stellen der Anlage

Infiltration (Infiltration), INF, Grün

Lufteintritt in das Gebäude über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle

Exfiltration (Exfiltration), EXF, Grün

Luftaustritt aus dem Gebäude über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle

Mischluft (Mixed air), MIA, getrennte Farben

Luft, die zwei oder mehr Luftströme (Luftarten) enthält

*) Abweichende Bezeichnung für Einzelräume (Single room) möglich

Quelle: DIN EN 13779 Lüftung von Nichtwohngebäuden (z.B. Büros)